Este folleto es parte de una serie de panfletos que describen medidas para la protección de los desagües pluviales para trabajos específicos. En otros folletos encontrará:

Construcción General y Supervisión de Obra

Mantenimiento de Paisaje, Jardinería y Piscina.

Pinturas y Aplicación de Disolventes y Adhesivos

Aplicación de Concreto Fresco y Ladrillo

Trabajos de Camino y  Pavimentación de Carreteras

Actividades de Movimiento de Tierra

Operación de Equipo Pesado

Para más información sobre el programa de protección de los desagües pluviales del Condado, llamar a:

Contra Costa

Programa Agua Limpia

255 Glacier Drive

Martinez, CA  94553

1-800-NO-DUMPING

En caso de derrames llame a los siguientes números:

- 911

- Oficina del Gobernador del Centro de Servicios de Emergencia y Aviso

(800)  852-7550 (24 horas)

Agencias Locales para el Control de Polución

| Agua Limpia de Contra Costa | (925) 313-2360 |
| --- | --- |
| Ciudad de Antioch | (925) 779-7097 |
| Ciudad de Brentwood | (925) 516-5169 |
| Ciudad de Clayton | (925) 673-7308 |
| Ciudad de Concord | (925) 671-3394 |
| Cond. Contra Costa | (925) 313-2259 |
| Pueblo de Danville | (925) 314-3342 |
| Ciudad de El Cerrito | (510) 215-4367 |
| Ciudad de Hercules | (510) 799-8242 |
| Ciudad de Lafayette | (925) 299-3240 |
| Ciudad de Martinez | (925) 372-3563 |
| Pueblo de Moraga | (925) 376-2590 |
| Ciudad de Oakley | (925) 625-7003 |
| Ciudad de Orinda | (925) 253-4231 |
| Ciudad de Pinole | (510) 741-2065 |
| Ciudad de Pittsburg | (925) 252-4110 |
| Ciudad de Pleasant Hill | (925) 671-5261 |
| Ciudad de Richmond | (510) 231-3011 |
| Ciudad de San Pablo | (510) 215-3066 |
| Ciudad de San Ramon | (925) 973-2800 |
| Ciudad de Walnut Crk | (925) 943-5899 |

Aplicación de Concreto

Fresco y Ladrillo

Mejores Prácticas

Para la Industria de

Construcción

Programa de Agua Limpia

Del Condado de Contra

Costa

Evitar la Contaminación de los Desagües Pluviales es Nuestra Responsabilidad

Los drenajes pluviales en el Condado de  Contra Costa, desembocan directamente en los arroyos del área local, en la bahía de San Francisco, y en el Delta. El agua contaminada que entra en estos, carece de tratamiento y causa estragos no solo a la gente que vive cerca de ríos y arroyos, pero también a la fauna del lugar. Causas de esta contaminación incluyen: aceites, combustibles y líquidos de automóviles y equipo pesado tirados; deshechos de construcción;  derrame excesivo de pesticidas y herbicidas desde jardines; aceites quemados, anticongelantes y productos de pintura que la gente tira en la calle o directamente en los desagües pluviales. 19 ciudades, el Condado y el Distrito para el Control de Inundaciones se han unido para educar a los residentes locales. Confiamos en su cooperación y les rogamos que utilicen este folleto como guía.

¿Quién debe leer este Folleto?

Albañiles

Constructores de Aceras (banquetas)

Constructores de Patios

Inspectores de Construcción

Contratistas

Constructores de Viviendas

Urbanistas

¿Qué Puede Hacer?

- Almacene siempre los materiales mojados o secos bajo una carpa, protegiéndolos de la lluvia y viento, en el lugar de construcción o en su patio.

- Una vez abiertas, asegúrese que las bolsas de cemento estén herméticamente cerradas, protegiéndolas del viento y de la lluvia.

- Lave las mezcladoras de concreto solo en los lugares designados, manteniendo el agua desechada en áreas de contención o directamente en el subsuelo. Si es posible, recicle el agua en la mezcladora. Nunca deseche agua sucia en la calle, desagües pluviales o arroyos

Contaminación durante Trabajos de pavimentación y construcción.

Cemento fresco y mezclas basadas en cemento son perjudiciales al ambiente acuático y a los peces, cuando son llevados a lagos, arroyos y otros desemboques de agua.  Desechar de estos elementos en desagües pluviales causa problemas serios – y es prohibido por la Ley.

.

En el sitio de Trabajo

- Procure no mezclar más  cemento del que piensa utilizar.

- Durante el proceso de mezcla, procure colocar la mezcladora sobre plástico o lonas que protejan el área de los derrames

- Después de construir las aceras o las entradas vehiculares, procure lavar utilizando agua para empujar los residuos forzándolos hacia las zonas donde fácilmente se pierdan en la tierra. Evite que caigan en la calle o en los drenajes pluviales

- Proteja todos los drenajes pluviales cubriéndolos con mantas de lona o use otros métodos de filtro para capturar los desperdicios de cemento y piedra.

- Mientras rompa el pavimento, asegúrese de recoger todos los fragmentos sobrantes, y de disponer de ellos apropiadamente

- Los fragmentos y desperdicios de cemento deben ser transportados a tiraderos o basureros oficiales.

- Deseche las pequeñas cantidades de basura, cemento, piedras y relleno en los botes de basura.

- Nunca entierre materiales de desecho.