Este folleto es parte de una serie de panfletos que describen medidas para la protección de los desagües pluviales para trabajos específicos. En otros folletos encontrará:

Construcción General y Supervisión de Obra

Mantenimiento de Paisaje, Jardinería y Piscina.

Pinturas y Aplicación de Disolventes y Adhesivos

Aplicación de Concreto Fresco y Ladrillo

Trabajos de Camino y  Pavimentación de Carreteras

Actividades de Movimiento de Tierra

Operación de Equipo Pesado

Para más información sobre el programa de protección de los desagües pluviales del Condado, llamar a:

Contra Costa

Programa Agua Limpia

255 Glacier Drive

Martinez, CA  94553

1-800-NO-DUMPING

En caso de derrames llame a los siguientes números:

- 911

- Oficina del Gobernador del Centro de Servicios de Emergencia y Aviso

(800)  852-7550 (24 horas)

Agencias Locales para el Control de Polución

| Agua Limpia de Contra Costa | (925) 313-2360 |
| --- | --- |
| Ciudad de Antioch | (925) 779-7097 |
| Ciudad de Brentwood | (925) 516-5169 |
| Ciudad de Clayton | (925) 673-7308 |
| Ciudad de Concord | (925) 671-3394 |
| Cond. Contra Costa | (925) 313-2259 |
| Pueblo de Danville | (925) 314-3342 |
| Ciudad de El Cerrito | (510) 215-4367 |
| Ciudad de Hercules | (510) 799-8242 |
| Ciudad de Lafayette | (925) 299-3240 |
| Ciudad de Martinez | (925) 372-3563 |
| Pueblo de Moraga | (925) 376-2590 |
| Ciudad de Oakley | (925) 625-7003 |
| Ciudad de Orinda | (925) 253-4231 |
| Ciudad de Pinole | (510) 741-2065 |
| Ciudad de Pittsburg | (925) 252-4110 |
| Ciudad de Pleasant Hill | (925) 671-5261 |
| Ciudad de Richmond | (510) 231-3011 |
| Ciudad de San Pablo | (510) 215-3066 |
| Ciudad de San Ramon | (925) 973-2800 |
| Ciudad de Walnut Crk | (925) 943-5899 |

Mantenimiento de Piscinas, Jardinería y Paisaje

Mejores Prácticas

Para la Industria de

Construcción

Programa de Agua Limpia

Del Condado de Contra

Costa

Evitar la Contaminación de los Desagües Pluviales es Nuestra Responsabilidad

Los drenajes pluviales en el Condado de  Contra Costa, desembocan directamente en los arroyos del área local, en la bahía de San Francisco, y en el Delta. El agua contaminada que entra en estos carece de tratamiento y causa estragos no solo a la gente que vive cerca de ríos y arroyos, pero también a la fauna del lugar. Causas de esta contaminación incluyen: aceites, combustibles y líquidos de automóviles y equipo pesado tirados; deshechos de construcción;  derrame excesivo de pesticidas y herbicidas desde jardines; aceites quemados, anticongelantes y productos de pintura que la gente tira en la calle o directamente en los desagües pluviales. 19 ciudades, el Condado y el Distrito para el Control de Inundaciones se han unido para educar a los residentes locales. Confiamos en su cooperación y les rogamos que utilicen este folleto como guía.

¿Quién debe leer este Folleto?

Albañiles

Constructores de Aceras (banquetas)

Constructores de Patios

Inspectores de Construcción

Contratistas

Constructores de Vivienda

Urbanistas

¿Qué Puede Hacer?

Prácticas Generales de Negocios

- Proteja del viento y la lluvia los depósitos de reservas y materiales de jardinería. Manténgalos bajo carpas o laminas de plástico.

- Use resguardos temporales o trincheras para desviar el desborde de agua de los desagües pluviales.

- Proteja los desagües pluviales con fábrica de filtrar u otros controles apropiados

- Planeé trabajos de excavación y nivelación en temporada seca.

- Plantar vegetación es una forma excelente de control contra erosión sobre cualquier sitio.

Jardín, Patio y Mantenimiento de Piscinas

- Acabe todo pesticida que use. Enjuague los botes y use el agua como producto. Deseche los botes en la basura.

- Deseche el exceso de pesticidas como material nocivo. Para información sobre como desechar apropiadamente estos materiales llame al 1-800-NO DUMPING

- Recoja los recortes de césped, jardín, árboles y los desperdicios de poda. Haga triza y abone si es necesario

- No tire o barra las hojas a la calle a menos que las este amontonando para reciclarlas

- Almacene pesticidas, abonos y otros químicos adentro o bajo techo, o en un gabinete de almacenamiento.

Contaminación Causada por Trabajos de Jardín / patio y mantenimiento de Piscina.

Muchas actividades de mantenimiento de paisaje revelan el terreno y aumentan las probabilidades que la tierra y químicos de jardín se corran, con lluvias o irrigación, a los desagües pluviales. Agua de piscina que contenga cloro y herbicidas (de base de cobre), nunca deben ser descargados a los desagües pluviales. Estos químicos son tóxicos para la vida acuática.

Mantenimiento de Piscinas, Fuentes y Spas.

- Nunca descargue agua de la piscina o del spa a la calle o en desagües pluviales.

- Cuando vacíe la piscina o el spa, deje que el cloro de disipe unos días, y después

- No utilice herbicidas que contengan cobre a menos que sea absolutamente necesario. Controle algas con cloro u otros químicos que no contengan cobre. Cobre es un herbicida peligroso.