Este folleto es parte de una serie de panfletos que describen medidas para la protección de los desagües pluviales para trabajos específicos. En otros folletos encontrará:

Construcción General y Supervisión de Obra

Mantenimiento de Paisaje, Jardinería y Piscina.

Pinturas y Aplicación de Disolventes y Adhesivos

Aplicación de Concreto Fresco y Ladrillo

Trabajos de Camino y  Pavimentación de Carreteras

Actividades de Movimiento de Tierra

Operación de Equipo Pesado

Para más información sobre el programa de protección de los desagües pluviales del Condado, llamar a:

Contra Costa

Programa Agua Limpia

255 Glacier Drive

Martinez, CA  94553

1-800-NO-DUMPING

En caso de derrames llame a los siguientes números:

- 911

- Oficina del Gobernador del Centro de Servicios de Emergencia y Aviso

(800)  852-7550 (24 horas)

Agencias Locales para el Control de Polución

| Agua Limpia de Contra Costa | (925) 313-2360 |
| --- | --- |
| Ciudad de Antioch | (925) 779-7097 |
| Ciudad de Brentwood | (925) 516-5169 |
| Ciudad de Clayton | (925) 673-7308 |
| Ciudad de Concord | (925) 671-3394 |
| Cond. Contra Costa | (925) 313-2259 |
| Pueblo de Danville | (925) 314-3342 |
| Ciudad de El Cerrito | (510) 215-4367 |
| Ciudad de Hercules | (510) 799-8242 |
| Ciudad de Lafayette | (925) 299-3240 |
| Ciudad de Martinez | (925) 372-3563 |
| Pueblo de Moraga | (925) 376-2590 |
| Ciudad de Oakley | (925) 625-7003 |
| Ciudad de Orinda | (925) 253-4231 |
| Ciudad de Pinole | (510) 741-2065 |
| Ciudad de Pittsburg | (925) 252-4110 |
| Ciudad de Pleasant Hill | (925) 671-5261 |
| Ciudad de Richmond | (510) 231-3011 |
| Ciudad de San Pablo | (510) 215-3066 |
| Ciudad de San Ramon | (925) 973-2800 |
| Ciudad de Walnut Crk | (925) 943-5899 |

Trabajos de Camino y Pavimento

Mejores Prácticas

Para la Industria de

Construcción

Programa de Agua Limpia

Del Condado de Contra

Costa

Evitar la Contaminación de los Desagües Pluviales es Nuestra Responsabilidad

Los drenajes pluviales en el Condado de  Contra Costa, desembocan directamente en los arroyos del área local, en la bahía de San Francisco, y en el Delta. El agua contaminada que entra en estos, carece de tratamiento y causa estragos no solo a la gente que vive cerca de ríos y arroyos, pero también a la fauna del lugar. Causas de esta contaminación incluyen: aceites, combustibles y líquidos de automóviles y equipo pesado tirados; deshechos de construcción;  derrame excesivo de pesticidas y herbicidas desde jardines; aceites quemados, anticongelantes y productos de pintura que la gente tira en la calle o directamente en los desagües pluviales. 19 ciudades, el Condado y el Distrito para el Control de Inundaciones se han unido para educar a los residentes locales. Confiamos en su cooperación y les rogamos que utilicen este folleto como guía.

¿Quién debe leer este Folleto?

Constructores de caminos y carreteras

Constructores de aceras, entradas privadas y estacionamientos

Adaptadores de capas selladoras

Operadores de: aplanadoras, camiones de descarga, mezcladores de cemento

Inspectores de Construcción

Contratistas

Urbanistas

### Contaminación Causada por Trabajos de Carretera

Los trabajos de pavimento, emparejamiento y remoción de pavimento de caminos, se hacen en la calle, donde existen grandes posibilidades que contaminantes se descarguen en los desagües pluviales. Extra planeamiento es requerido para almacenar y desechar materiales, y así evitar la contaminación de desagües pluviales y de nuestros arroyos.

¿Qué Puede Hacer?

Prácticas Generales de Negocios

- Desarrolle e implemente un plan para controlar la erosión y sedimentación.

- Planeé los trabajos de excavación y emparejamiento para el tiempo seco.

- Revise posibles goteras en equipos y repárelas.

- Efectúe reparos mayores de maquinarias en áreas lejos de la zona de trabajo.

- Cuando la recarga de combustible y/o el mantenimiento de maquinaria tiene que hacerse en el sitio, hágalo lejos de los desagües.

- No utilice aceites de diesel para lubricar maquinaria

- Recicle aceite usado, concreto, pedazos de asfalto, etc.

## Durante la Construcción

- Evite pavimentar y aplicar capas selladoras durante temporada de lluvias, o cuando lluvias son pronosticadas.

- Antes de aplicar cualquier tipo de sellador, cubra las cajas de drenaje y las tapas sobre las bocas de acceso.

- Utilice resguardos, trincheras y diques para desviar desbordes de las excavaciones.

- Nunca lave exceso de material proveniente de concreto en la calle o cerca de desagües pluviales.

- Cubra las reservas (asfalto, concreto, etc.) y otros materiales con carpas plásticas. Proteja estos de la lluvia poniéndolos bajo techo o cubriéndolos con mantas de plástico.

- Pare goteras o escapes de la maquinaria con botes o con materiales absorbentes (trapos,  telas, etc.)

- Limpie los derrames y goteras usando métodos “secos”(con materiales absorbentes), o remueva la tierra contaminada.

- Acumule y recicle, o deseche apropiadamente los excesos de arena y  grava

- Evite la sobre-aplicación de agua para el control de polvo.

## Remoción de asfalto / concreto

- Evite crear exceso de polvo durante el quiebre de asfalto concreto.

- Asegúrese de remover todo los restos, después del quiebre del pavimento.

- Asegúrese que le pavimento roto no se ponga en contacto con lluvia o con agua corriente.

- Recoja excavando o aspirando los desechos de concreto y retírelos del lugar. Cubra los desagües pluviales durante el corte de cemento.

- Nunca use la manguera para limpiar la calle de partículas localizadas.