Este folleto es parte de una serie de panfletos que describen medidas para la protección de los desagües pluviales para trabajos específicos. En otros folletos encontrará:

Construcción General y Supervisión de Obra

Mantenimiento de Paisaje, Jardinería y Piscina.

Pinturas y Aplicación de Disolventes y Adhesivos

Aplicación de Concreto Fresco y Ladrillo

Trabajos de Camino y  Pavimentación de Carreteras

Actividades de Movimiento de Tierra

Operación de Equipo Pesado

Para más información sobre el programa de protección de los desagües pluviales del Condado, llamar a:

Contra Costa

Programa Agua Limpia

255 Glacier Drive

Martinez, CA  94553

1-800-NO-DUMPING

En caso de derrames llame a los siguientes números:

- 911

- Oficina del Gobernador del Centro de Servicios de Emergencia y Aviso

(800)  852-7550 (24 horas)

Agencias Locales para el Control de Polución

| Agua Limpia de Contra Costa | (925) 313-2360 |
| --- | --- |
| Ciudad de Antioch | (925) 779-7097 |
| Ciudad de Brentwood | (925) 516-5169 |
| Ciudad de Clayton | (925) 673-7308 |
| Ciudad de Concord | (925) 671-3394 |
| Cond. Contra Costa | (925) 313-2259 |
| Pueblo de Danville | (925) 314-3342 |
| Ciudad de El Cerrito | (510) 215-4367 |
| Ciudad de Hercules | (510) 799-8242 |
| Ciudad de Lafayette | (925) 299-3240 |
| Ciudad de Martinez | (925) 372-3563 |
| Pueblo de Moraga | (925) 376-2590 |
| Ciudad de Oakley | (925) 625-7003 |
| Ciudad de Orinda | (925) 253-4231 |
| Ciudad de Pinole | (510) 741-2065 |
| Ciudad de Pittsburg | (925) 252-4110 |
| Ciudad de Pleasant Hill | (925) 671-5261 |
| Ciudad de Richmond | (510) 231-3011 |
| Ciudad de San Pablo | (510) 215-3066 |
| Ciudad de San Ramon | (925) 973-2800 |
| Ciudad de Walnut Crk | (925) 943-5899 |

OPERACIÓN DE

EQUIPOS PESADOS

Mejores Prácticas

Para la Industria de

Construcción

Programa de Agua Limpia

Del Condado de Contra

Costa

Evitar la Contaminación de los Desagües Pluviales es Nuestra Responsabilidad

Los drenajes pluviales en el Condado de  Contra Costa, desembocan directamente en los arroyos del área local, en la bahía de San Francisco, y en el Delta. El agua contaminada que entra en estos, carece de tratamiento y causa estragos no solo a la gente que vive cerca de ríos y arroyos, pero también a la fauna del lugar. Causas de esta contaminación incluyen: aceites, combustibles y líquidos de automóviles y equipo pesado tirados; deshechos de construcción;  derrame excesivo de pesticidas y herbicidas desde jardines; aceites quemados, anticongelantes y productos de pintura que la gente tira en la calle o directamente en los desagües pluviales. 19 ciudades, el Condado y el Distrito para el Control de Inundaciones se han unido para educar a los residentes locales. Confiamos en su cooperación y les rogamos que utilicen este folleto como guía.

¿Quién debe leer este Folleto?

Operadores de maquinas y vehículos

Supervisores

Contratistas

Constructores de Viviendas

Urbanistas

¿Qué Puede Hacer?

Planeamiento y Mantenimiento preventivo de Vehículos

- Designe un área del lugar de trabajo, lejos de cualquier arroyo o desagüe pluvial, para parqueo, reposte de combustible y mantenimiento vehicular rutinario.

- Busque, regularmente, en todos los vehículos y maquinaria pesada, goteras y escapes de fluidos.

- Si tiene que cambiar aceite u otros fluidos en el sitio, use botes o trapos absorbentes, y deseche apropiadamente los restos contaminados. Recicle los fluidos usados.

- Efectúe reparos, mantenimiento y lavado de vehículos pesados fuera del sitio de trabajo; no utilice jabón, desgrasantes u otros productos de limpieza, y prevenga que el agua caiga en los desagües pluviales.  Dirija el agua del lavado a un punto bajo, donde se pueda evaporar o infiltrar.

- No utilice aceites de diesel para lubricar maquinaria

Cuando derrames sucedan, límpielos inmediatamente

- Nunca use la manguera para limpiar el pavimento “sucio”, u otras superficies lisas. Utilice métodos secos de limpieza (trapos, telas permeables, etc.)  Si tiene que utilizar agua, use lo indispensable para mantener el polvo bajo y proteja los desagües.

- Limpie derrames en la tierra excavando el área contaminada y desechándola apropiadamente.

- Reporte derrames grandes a las agencias apropiadas inmediatamente. (Vea el reverso)

- Barra inmediatamente material derramado. Nunca los limpie con manguera ni los entierre. Utilice solo la cantidad necesaria de agua para el control de polvo.

Contaminación proveniente de Equipo Pesado en el Lugar de Construcción

Vehículos y maquinaria pesada pobremente mantenidos que pierden aceite, gasolina y otros fluidos en el sitio de construcción son los causantes más comunes de aguas contaminadas.  Prevenga que derrames y goteras contaminen el agua, aislando equipos de zonas con agua corriente.   Remueva equipos de construcción del sitio de trabajo lo antes que pueda.