Este folleto es parte de una serie de panfletos que describen medidas para la protección de los desagües pluviales para trabajos específicos. En otros folletos encontrará:

Construcción General y Supervisión de Obra

Mantenimiento de Paisaje, Jardinería y Piscina.

Pinturas y Aplicación de Disolventes y Adhesivos

Aplicación de Concreto Fresco y Ladrillo

Trabajos de Camino y  Pavimentación de Carreteras

Actividades de Movimiento de Tierra

Operación de Equipo Pesado

Para más información sobre el programa de protección de los desagües pluviales del Condado, llamar a:

Contra Costa

Programa Agua Limpia

255 Glacier Drive

Martinez, CA  94553

1-800-NO-DUMPING

En caso de derrames llame a los siguientes números:

- 911

- Oficina del Gobernador del Centro de Servicios de Emergencia y Aviso

(800)  852-7550 (24 horas)

Agencias Locales para el Control de Polución

| Agua Limpia de Contra Costa | (925) 313-2360 |
| --- | --- |
| Ciudad de Antioch | (925) 779-7097 |
| Ciudad de Brentwood | (925) 516-5169 |
| Ciudad de Clayton | (925) 673-7308 |
| Ciudad de Concord | (925) 671-3394 |
| Cond. Contra Costa | (925) 313-2259 |
| Pueblo de Danville | (925) 314-3342 |
| Ciudad de El Cerrito | (510) 215-4367 |
| Ciudad de Hercules | (510) 799-8242 |
| Ciudad de Lafayette | (925) 299-3240 |
| Ciudad de Martinez | (925) 372-3563 |
| Pueblo de Moraga | (925) 376-2590 |
| Ciudad de Oakley | (925) 625-7003 |
| Ciudad de Orinda | (925) 253-4231 |
| Ciudad de Pinole | (510) 741-2065 |
| Ciudad de Pittsburg | (925) 252-4110 |
| Ciudad de Pleasant Hill | (925) 671-5261 |
| Ciudad de Richmond | (510) 231-3011 |
| Ciudad de San Pablo | (510) 215-3066 |
| Ciudad de San Ramon | (925) 973-2800 |
| Ciudad de Walnut Crk | (925) 943-5899 |

Actividades de Movimiento de Tierra

Mejores Prácticas

Para la Industria de

Construcción

Programa de Agua Limpia

Del Condado de Contra

Costa

Evitar la Contaminación de los Desagües Pluviales es Nuestra Responsabilidad

Los drenajes pluviales en el Condado de  Contra Costa, desembocan directamente en los arroyos del área local, en la bahía de San Francisco, y en el Delta. El agua contaminada que entra en estos, carece de tratamiento y causa estragos no solo a la gente que vive cerca de ríos y arroyos, pero también a la fauna del lugar. Causas de esta contaminación incluyen: aceites, combustibles y líquidos de automóviles y equipo pesado tirados; deshechos de construcción;  derrame excesivo de pesticidas y herbicidas desde jardines; aceites quemados, anticongelantes y productos de pintura que la gente tira en la calle o directamente en los desagües pluviales. 19 ciudades, el Condado y el Distrito para el Control de Inundaciones se han unido para educar a los residentes locales. Confiamos en su cooperación y les rogamos que utilicen este folleto como guía.

¿Quién debe leer este Folleto?

Operadores de Maquinas excavadoras y vehículos planadores.

Chóferes de camiones de descarga

Supervisores de Obra

Contratistas

Constructores de Viviendas

Urbanistas

Contaminación durante Movimientos de Tierra

Trabajos de excavación y nivelación de suelo sueltan grandes cantidades de tierra. Tales cantidades, si no son tratadas, pueden viajar hasta los desagües pluviales. La causa de la  erosión del suelo es la combinación de un descenso en la estabilidad del mismo y en un incremento en cantidad y velocidad del agua no absorbida por la tierra. Una de las mejores maneras de reducir el flujo de agua sobre el área de interés es, construir diques de chequeo y mantener la superficie del suelo áspera.

¿Qué Puede Hacer?

Durante la Construcción

- Remueva vegetación existente solo cuando es absolutamente necesario.

- Considere plantar, temporalmente, vegetación para el control de erosión en cuestas,  o donde no hayan planes inmediatos de construcción.

- Utilice fardos de heno o pasto temporales y viaductos, para evitar desbordamientos y derrames, y proteger el cause de agua que corre a los drenajes.

- Utilice trincheras alrededor de las excavaciones para desviar desbordamientos.

- Mantenga sobre depósitos de tierra suelta capas aseguradas, o capas de plástico.

- Controle las reservas de erosión durante temporada seca.

Prácticas Generales de Negocios

- Planeé trabajos de excavación y nivelación durante temporada seca

- Repare maquinaria y vehículos de excavación lejos del área de trabajo.

- Cuando la recarga de combustible y/o el mantenimiento de maquinaria tiene que hacerse en el sitio, hágalo lejos de los desagües.

- No utilice aceites de diesel para lubricar maquinaria

Detectando contaminación de tierra y aguas subterráneas

Es esencial que los contratistas y subcontratistas implicados en la excavación y nivelación sepan que buscar para detectar contaminación de tierra o agua subterránea. Lea una copia de “planes para mantener una bahía limpia”, una guía para mejorar las prácticas de construcción, para mas detalles.

Observe las siguientes condiciones

- Condiciones inusuales del suelo, decoloración, mal olor

- Tanques subterráneos abandonados

- Pozos abandonados

- Barriles enterrados, deshechos y basura.

Si sospecha de algún indicio de contaminación, llame a la agencia apropiada para más información